                - S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

WYKONANIA   I   ODBIORU

ROBÓT    BUDOWLANYCH

ST – O1

WYMIANA OKIEN  Z ZAMUROWANIEM DRZWI BALKONOWYCH ORAZ MONTAZ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL. POLIGONOWEJ 15

- DT.111.0024.2016

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

45 40 0000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

                - (ST)

dla zadania:

WYMIANA OKIEN  Z ZAMUROWANIEM DRZWI BALKONOWYCH ORAZ MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL. POLIGONOWEJ 15

DT.111.0024.2016

(roboty budowlane )

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wymianą okien z zamurowaniem drzwi balkonowych  oraz montażem drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót będących jej przedmiotem.

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych  z  wymianą okien z zamurowaniem drzwi bal;konowych oraz montażem drzwi wejściowych do klatek schodowych wbudynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 15  obejmują wszystkie czynności umożliwiające przeprowadzenie robót tj.  przygotowanie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie terenu, ustawienie rusztowania, roboty właściwe, zabezpieczenie materiału , transport, odbiór końcowy.

zakres  robót  obejmuje:

-    Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-    Wykonanie daszków zabezpieczających wejścia do budynku

-   Rozebranie barierek stalowych

-   Demontaż drzwi balkonowych na klatkach schodowych

-  Demontaż okien wraz z parapetami  na klatkach schodowych

-   Uzupełnienie ścian  bloczkami z betonu komórkowego

-     Montaż okien  uchylno rozwieranych, jednodzielnych z PCV o pow.

do 1,0 m2

-     Tynkowanie nowych ścianek, obsadzenie  parapetów

-   Demontaż drzwi  drewnianych wejsciowych do klatek schodowych

-   Montaż nowych drzwi wejściowych do klatek schodowych z profili stalowych

ocynkowanych i ocieplonych, malowanych proszkowo w kolorze brązowym.

drzwi dwuskrzydłowe częściowo oszklone z samozamykaczem ramieniowym,

elektrozaczepem i okuciem klamka-klamka,

-   Rozebranie rusztowań i daszków zabezpieczających.

-   Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z ST,  wytycznymi Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych

    - Przekazanie terenu robót :

Zamawiający przekaże teren robót wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Administracji Domów Mieszkalnych nr 2 .

Zagospodarowanie terenu robót wykonawca przeprowadzi na własny koszt, montując liczniki energii elektrycznej i wody, na podstawie których zostanie rozliczone zużycie prądu i wody.

    - Dokumentacja projektowa:

Nie dotyczy,

    - Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Po przejęciu terenu   prowadzenia robót Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich oraz zapewni inne techniczne warunki prawidłowego wykonania robót tj. rusztowania , daszki nad wejściami itp.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciążają Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu oraz innych technicznych warunków prawidłowego wykonania robót  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertowa.

    - Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót:

W okresie wykonywania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska , oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, a w szczególności dla lokatorów remontowanego budynku.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

    - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

    - Ochrona własności :

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  kwotę co najmniej  100 000,00  zł  na czas trwania robót .

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zapewmi przenośną kabinę WC dla swoich pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

    - Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

  - Zakres robót budowlanych wg CPV:

45 40 0000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### 2.    MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.2.  Rodzaje materiałów:

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:

-     Rusztowanie systemowe zewnętrzne

- Materiały do zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- Tarcica nasycona o gr 25 mm, bale o gr 35 mm

- Bloczki z betonu komórkowego o szer 25 cm

- Zaprawy cem-wap

- Okna z PCV rozwieralno uchylne jednodzielne

- Drzwi wejściowe  do klatek schodowych z profili stalowych

ocynkowanych i ocieplonych, malowanych proszkowo w kolorze brązowym,

drzwi dwuskrzydłowe częściowo oszklone z samozamykaczem ramieniowym,

elektrozaczepem i okuciem klamka-klamka,

- Parapety wewnetrzne z PCV i parapety zewn.  z blachy ocynkowanej powlekanej

2.3. Wymagania:

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom,

określonym w przepisach szczegółowych i  posiadać:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

- Aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie

2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. W razie potrzeby materiały składować na terenie przyległym do budynku.

### 3.    SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.    TRANSPORT

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu,  gruz z rozbiórki należy transportować ręcznie lub poprzez rękaw i składować bezpośrednio na samochodzie lub w kontenerze.  Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów z rozbiórki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejność robót:

Kolejność robót określa się następująco:

-    Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-    Wykonanie daszków zabezpieczających wejścia do budynku

-   Rozebranie barierek stalowych

-   Demontaż drzwi balkonowych na klatkach schodowych

-  Demontaż okien wraz z parapetami  na klatkach schodowych

-   Uzupełnienie ścian  bloczkami z betonu komórkowego

-     Montaż okien  uchylno rozwieranych, jednodzielnych z PCV o pow.

do 1,0 m2

-     Tynkowanie nowych ścianek, obsadzenie  parapetów

-   Demontaż drzwi  drewnianych wejsciowych do klatek schodowych

-   Montaż nowych drzwi wejściowych do klatek schodowych z profili stalowych

ocynkowanych i ocieplonych, malowanych proszkowo w kolorze brązowym.

drzwi dwuskrzydłowe częściowo oszklone z samozamykaczem ramieniowym,

elektrozaczepem i okuciem klamka-klamka,

-   Rozebranie rusztowań i daszków zabezpieczających.

-   Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

5.3. Technologia prowadzenia robót:

Roboty remontowe należy prowadzić w sposób skoordynowany pomiędzy poszczególnymi branżami oraz jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy, w tym przenośną kabinę WC

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Etapy robót z pkt. 5.2 podlegać będą kontroli dokonanej przez Inspektora Nadzoru

7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z zestawianiem ilości tych robót

Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. ( atesty, deklaracje zgodności)

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wytyczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia  przedmiaru robót , ST .

W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.  Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Kolejność pozycji ma być zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz uwzględniać koszty robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych , rusztowania, daszki ochronne ,sprzątanie po zakończeniu robót, transport i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów , zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracowników, ponoszenia kosztów energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót objętych przetargiem oraz zawierać koszty przygotowanią pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty,deklaracje zgodności)

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o odpadach, z dn. 14.12.2012r.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do dokumentów przetargowych.

Opracował: Marian MICHALIK

Rybnik, dnia    22 .03.2016r