                - S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

WYKONANIA   I   ODBIORU

ROBÓT    BUDOWLANYCH

ST – O1

CZYSZCZENIE I USZCZELNIENIE PRZEWODU KOMINOWEGO DLA OBSŁUGI KOTŁA  WĘGLOWEGO W MIESZKANIU PRZY UL. CZWARTAKÓW 4B/3  W RYBNIKU

DT.111.0019.2017

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

Kategoria robót –  45260000-7  „Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych     i inne podobne roboty specjalistyczne.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                - (ST)

dla zadania:

CZYSZCZENIE I USZCZELNIENIE PRZEWODU KOMINOWEGO DLA OBSŁUGI KOTŁA WĘGLOWEGO W MIESZKANIU PRZY UL. CZWARTAKÓW 4B/3  W RYBNIKU

(roboty budowlane )

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i uszczelnieniem przewodu kominowego dla obsługi kotła węglowego dla mieszkania przy ul. Czwartaków 4B/3

w  Rybniku.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót będących jej przedmiotem.

1.2.  Określenia podstawowe::

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami i oznaczają:

1. prace renowacyjne- wszystkie prace związane z oczyszczeniem i uszczelnieniem przewodu kominowego winny być zgodne z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawartej umowy.

2 ustalenia techniczne-ustalenia podane w warunkach technicznych zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania niezbędne do jego wykonania

2.  Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z ST, umową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji osoby nadzorującej realizację umowy.

3. Zakres czynności i robót:

zakres czynności i robót obejmuje:

a) powiadomienie najemców mieszkań przez które przebiega czyszczony komin o zamiarze prowadzenia prac przez rozwieszenie ogłoszeń co najmniej dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

b) pisemne powiadomienie Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych nr 2 z siedzibą przy ul. Patriotów 32 w Rybniku o terminie wykonywania  prac.

c) przegląd przewodu i nagranie filmu w jakości HD kamerą inspekcyjną przed przystąpieniem do robót.

d) niezbędne zabezpieczenia dachu wraz z wykonanie rusztowania przy kominie, zabezpieczenie strychu, piwnic, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót.

e) odłączenie lub zabezpieczenie podłączonych do uszczelnianego przewodu urządzeń przed rozpoczęciem robót.

f) wykonanie otworów roboczych w przewodzie- w przypadku takiej konieczności.

g) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie.

h) uszczelnienie przewodu kominowego specjalistyczną masą uszczelniającą zgodnie z instrukcją producenta na jego całej długości ( ok. 17 mb)

i) podłączenie urządzeń lub usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu.

j) zamurowanie otworów roboczych.

k) przegląd przewodu i nagranie filmu w jakości HD kamerą inspekcyjną po wykonaniu robót.

l) wywóz i utylizacja odpadów po wykonaniu prac.

m) dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót.

n) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego z przeprowadzenia czynności odbioru metodą "zadymienia" w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Materiały.

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w przepisach szczegółowych i  posiadać:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

- Aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie

a) Masa uszczelniająca

Masa uszczelniająca jest silikatową masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie np. przy czyszczeniu okresowym przewodów kominowych. Służy do renowacji nieszczelnych przewodów kominowych odprowadzajacych spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe ( węgiel, koks)  w zakresie temperatur pomiędzy 200 - 500 oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu.

deklarowane właściwości użytkowe masy uszczelniającej;

* reakcja na ogień A1

* gęstość brutto w stanie suchym ≤2000 kg/m3

*Wytrzymałość na ściskanie CS II N/mm2

* przyczepność do podłoża MPa≥ 0,5

* absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym kg/m2  W1

*penetracja po badaniu absorpcji wody, mm   ≤ 5

*współczynnik przepuszczania pary wodnej µ ≤ 15

* współczynnik przewodzenia ciepła λ    W/mK  1,17

b) Woda

Do przygotowania masy uszczelniającej oraz zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jet stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

c) Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:

* nie zawierać domieszek organicznych

* mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25~0,5 mm

piasek drobnoziarnisty 0,50~1,0 mm

piasek gruboziarnisty 1,0~2,0 mm

5. Sprzęt

Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Stosowany sprzęt i narzędzia muszą być odpowiednie do tego typu robót gwarantując ich bezpieczne wykonanie.

6. Transport.

Nie stawia się specjalnych wymagań  w tym zakresie stosowane środki transportu powinny gwarantować bezpieczny transport materiałów, chroniąc go przed uszkodzeniem. Wywożone odpady powinny być zabezpieczone przed przypadkowym rozsypaniem i kurzeniem podczas transportu.

7. Wykonanie robót

Masa uszczelniająca składa się z dostarczonej w worku zaprawy z wypełniaczem oraz dodanej w odpowiedniej ilości wody. Przygotowanie polega na uzyskaniu suchej mieszanki i wody masy o urabialnej konsystencji oraz wymieszaniu przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego. Masę dokładnie  wymieszać z wodą w ilości podanej przez producenta. Sposób wyrabiania masy należy przeprowadzić ściśle według wytycznych producenta. W pierwszej kolejności z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł i gruzu, następnie usunąć sadzę i osady kominowe za pomocą wysokoobrotowej głowicy z łańcuszkami tak aby doprowadzić przekrój komina do pierwotnych wymiarów w świetle cegieł  i jednocześnie nie dopuszczając do uszkodzenia cegieł.

Technologia nakładania masy uszczelniającej przebiega w trzech etapach wg schematu przedstawionego poniżej:

I. Etap polega na uzyskaniu z dostarczonej w worku masy uszczelniającej i wody, zaprawy o urabialnej konsystencji. Mieszanie wykonać za pomocą mieszadła ręcznego lub elektrycznego, w proporcji podanej przez producenta.

II. Etap polega na zamknięciu przy pomocy gąbek uszczelniających istniejących otworów w ściankach komina oraz  zwilżeniu wodą wewnętrznej ścianki przewodu kominowego.

III Etap nakładania masy uszczelniającej należy przeprowadzić przy pomocy urządzeń powlekających z tworzywa piankowego z umieszczonymi powyżej i poniżej płytkami gumowymi. Urządzenie to podnoszone jest od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej wciągarki linowej.

Przekrój końcówki powlekającej powinien być większy o 2-5 cm od przekroju przewodu komina. Powoduje to powstanie odpowiedniej siły docisku do wewnętrznej ścianki przewodu komina. Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Jako wartość orientacyjną można podać ok. 0,1- 0,5 m/min. Podczas procesu podnoszenia od strony wejścia stale uzupełniany jest materiał uszczelniający. Zależnie od warunków proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Odstęp czasowy pomiędzy pierwszym a drugim uszczelnieniem nie powinien przekroczyć 15-30 m w zależności od temperatury zewnętrznej. Po wykonaniu opisanych powyżej czynności istniejący przekrój przewodu kominowego zostaje nieznacznie zmniejszony (o ok.5-8 mm), nierówności zostają wyrównane a nieszczelne spoiny zostają zamknięte. Uszczelniony komin należy zostawić do zahartowania z otwartymi drzwiczkami wyczystnymi przez co najmniej 24 godziny lub dłużej w zależności od temperatury otoczenia. Przed zastygnięciem masy należy zdjąć uszczelnienia z drzwiczek i otworów przyłączeniowych a nierówności na ich krawędziach wyrównać tą sama zaprawą. Nakładanie masy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 3oC. Narzędzia i przyrządy robocze obmyć wodą niezwłoczne po zakończeniu prac. Zaleta tej metody jest również to, iż po pewnym okresie użytkowania bez problemu można dokonać ponownej renowacji. Zużycie materiału będzie wtedy znacznie mniejsze. Nałożona powłoka ma pozwolić także na wielokrotne czyszczenie komina przy pomocy szczotek kominiarskich.

8. Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich oraz zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciążają Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertowa.

9. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót:

W okresie wykonywania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska , oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, a w szczególności dla lokatorów remontowanego budynku.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

10. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

11. Ochrona własności :

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  kwotę co najmniej  10 000,00  zł  na czas trwania robót .

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

13. Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

14.  Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu robót.

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.  Przedmiar robót i obmiar

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót

Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych.

16.  Odbiór robót

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie ze  ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli wykonawca przedstawi protokół podpisany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wytyczy komisja.

17. Podstawa płatnosci.

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia  przedmiaru robót , ST .

W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.  Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Kolejność pozycji ma być zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz uwzględniać koszty robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych , sprzątanie po zakończeniu robót, transport i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych, zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracowników, ponoszenia kosztów energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót objętych przetargiem.

18.    Przepisy związane

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U.  2013 poz. 1409 t.j.)

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 t.j.)

- Ustawa o odpadach, z dn. 14.12.2012r. (Dz. U.  2013 poz. 21)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do dokumentów przetargowych.

Opracował: Marian Michalik

Rybnik, dnia    07.04.2017r.