                - S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

DT.111.00 24 .2017

Zadanie 1.

Wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach schodów, wymiana wykładzin na podestach w klatkach schodowych oraz wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Poligonowej 13 w Rybniku

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

Kategoria robót –  45.43.1000-7  Kładzenie płytek

-   45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

- Zadanie 2.

- Wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach schodów oraz wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Poligonowej 15 w Rybniku

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

- Kategoria robót –  45.43.1000-7   Kładzenie płytek

- -   45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

- Zadanie 3.

- Wymiana drzwi wejściowych ,wykonanie instalacji domofonowej w klatce A oraz malowanie klatek schodowych  ABC w budynku przy ul. Poligonowa 17 w Rybniku

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

                - Kategoria robót- 45.44..2100-8 Roboty malarskie

- 45.42.1000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Remontem klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Poligonowej 13,15,17 w  Rybniku z podziałem na zadania.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z:

Zadanie 1. Poligonowa 13

Wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach schodów, wymiana wykładzin na podestach w klatkach schodowych oraz wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Poligonowej 13 w Rybniku.

- Wykonanie posadzek z płytek granitowych na podestach schodów wejściowych.

- Zerwanie i ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych na podestach klatek schodowych.

- Wykonanie instalacji domofonowej ( 4 klatki, 54 mieszkania)

- Zadanie 2. Poligonowa 15

Wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach  schodów oraz wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Poligonowej 15 w Rybniku

- Wykonanie posadzek z płytek granitowych na podestach schodów wejściowych.

- Wykonanie instalacji domofonowej ( 3 klatki, 45 mieszkań)

- Zadanie 3.Poligonowa 17

Wymiana drzwi wejściowych ,wykonanie instalacji domofonowej w klatce A oraz malowanie klatek schodowych ABC  w budynku przy ul. Poligonowa 17 w Rybniku

- Wymiana drzwi wejściowych do klatki A

- Wykonanie instalacji domofonowej  ( 1 klatka  15 miezkań)

- Malowanie klatek schodowych A,B,C

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych  objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlanych.

1.3.1   Przekazanie terenu robót:

Zamawiający przekaże teren robót wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności inspektora nadzoru.

Zagospodarowanie terenu robót wykonawca przeprowadzi na własny koszt. Zainstaluje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia ww. mediów.

1.3.2  Zabezpieczenie terenu robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu obiektu na którym będą  prowadzone  roboty  Wykonawca skutecznie i całodobowo go zabezpieczy.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia obiektu na którym będą prowadzone  roboty obciążają Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót:

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, a w szczególności dla mieszkańców kamienicy.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy.

Kierownik robót zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, przenośne WC, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

    - Dodatkowe ustalenia:

Zakaz składowania odpadów i gruzu do kontenerów ustawionych na składanie śmieci.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji w ZGM Rybnik materiały proponowane do zastosowania wraz z niezbędnymi dokumentami technicznymi (atesty, deklaracje, certyfikaty).

    - Ochrona własności:

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

  - Zakres robót budowlanych:

zad 1 –     45.43.1000-7   Kładzenie płytek

-   45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

zad 2-     45.43.1000-7   Kładzenie płytek

-   45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

zad 3-

- 45.44.2100-8 Roboty malarskie

- 45.42.1000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45.31.4000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

2.1. Rodzaje materiałów:

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:

zadanie 1  Poligonowa 13

- wykładzina z  PCV homogeniczna do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej o wysokim stopniu ścieralności.

- zaprawa samopoziomująca

- klej do wykładzin i pręty PCV do zgrzewania wykładzin

- płytki granitowe o grubości 15-20 mm wymiarze 300x300 mm ( lub podobnym)

płomieniowane o kolorze szarym ( jak klatka A)

- klej do płytek granitowych mrozoodporny i elastyczny.

- farba emulsyjna do wymalowań na zewnątrz.

- instalacja domofonowa- typowa ( jak w klatkach B,C Poligonowa 17)

zadanie 2  Poligonowa 15

- Płytki granitowe o grubości 15-20 mm wymiarze 300x300 mm ( lub podobnym) płomieniowane o kolorze szarym ( jak klatka A- Poligonowa 13)

- klej do płytek granitowych mrozoodporny i elastyczny.

- instalacja domofonowa- typowa ( jak w klatkach B,C Poligonowa 17)

zdanie 3  Poligonowa 17

*     instalacja domofonowa- typowa ( 1 klatka 15 mieszkań,jak w klatkach B,C)

*    drzwi wejściowe stalowe ocieplane z samozamykaczem i stopką w kolorze brązowym,

dwuskrzydłowe z szybą  bezpieczną ( jak w klatkach B,C)

*    farby emulsyjne i olejne,

- gips budowlany i szpachlowy

- gładź szpachlowa

- zaprawa tynkarska cem.wap.

2.3. Wymagania:

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w przepisach szczegółowych i posiadać:

- Atesty techniczne lub być produkowane zgonie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat zgodności lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa B,

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do użytkowania,

- Aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  wykonywania robót budowlanych.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb.

### 3. SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Materiał odpadowy ze zmycia starych powłok malarskich i naprawy tynków należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów odpadowych.

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi lokatorów o prowadzonych etapach robót przez wywieszenie czytelnego ogłoszenia  na klatce schodowej na co najmniej trzy dni przed przystąpienie do realizacji danego etapu robót

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejność robót:

Kolejność prac wchodzących w zakres zadnia określa się następująco:

zadanie 1 Poligonowa 13

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, przygotowanie zabezpieczeń i oznakowanie,

- Dbałość o stan techniczny zabezpieczenia terenu i oznakowania w czasie trwania robót,

- wykonanie instalacji domofonowej

- wymiana wykładzin z PCV na podestach klatek schodowych

- wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach wejściowych do klatek schodowych

zadanie 2  Poligonowa 15

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, przygotowanie zabezpieczeń i oznakowanie,

- dbałość o stan techniczny zabezpieczenia terenu i oznakowania w czasie trwania

robót,

*   wykonanie instalacji domofonowej

*    wykonanie posadzki z płytek granitowych na podestach wejściowych do klatek

schodowych

zadanie 3 Poligonowa 17

*     zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, przygotowanie zabezpieczeń

i oznakowanie,

*    dbałość o stan techniczny zabezpieczenia terenu i oznakowania w czasie trwania

robót,

- wykonanie instalacji domofonowej ( klatka A )

- wymiana drzwi wejściowych do klatki A

- zmycie i zeskrobanie powierzchni ścian i sufitów

- przygotowanie powierzchni pod malowanie z zagruntowaniem

- wykonanie gładzi

- malowanie ścian i sufitów

- malowanie balustrady i innych elementów metalowych

- ostateczne uporządkowanie, mycie  i przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3. Technologia prowadzenia robót:

Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy/robót.

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót.

Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Wykonawcę.

W całkowitej cenie ofertowej  przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Kolejność pozycji ma być zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać koszty robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przed zakurzeniem, bieżące sprzątanie po robotach prowadzonych na czynnym obiekcie, transport i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zorganizowanie zaplecza socjalnego dla własnych pracowników, ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót oraz innych kosztów związanych z realizacją zadania).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. ,

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012 r.

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do dokumentów przetargowych.

Opracował : Marian Michalik

15 maja  2017r.