S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

WYKONANIA   I   ODBIORU

ROBÓT    BUDOWLANYCH

DT.111.00 59 .2018

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

CPV  45 26 1000-4	 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

(ST)

dla zadania:

NAPRAWA KOMINÓW ORAZ ŁAW KOMINIARSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADM 2 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Zadanie nr 1  Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Lompy 2,

Zadanie nr 2  Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 2

Zadanie nr 3   Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów10

Zadanie nr 4   Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach przy

ul. Bogusławskiego 9, ul. Patriotów 4, ul. Patriotów 8, ul. Patriotów 12

(roboty budowlane )

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  naprawą Kominów oraz  ław kominiarskich  w budynkach  mieszkalnych ADM 2 w   Rybniku- Boguszowicach

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót będących jej przedmiotem.

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót p.n. NAPRAWA KOMINÓW ORAZ ŁAW KOMINIARSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADM 2 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Zadanie nr 1  Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Lompy 2,

Zadanie nr 2  Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów 2

Zadanie nr 3   Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynku przy ul. Patriotów10

Zadanie nr 4   Naprawa kominów oraz ław kominiarskich w budynkach przy ul.

ul. Bogusławskiego 9, ul. Patriotów 4, ul. Patriotów 8, ul. Patriotów 12

Zadanie nr 1  ul. Lompy 2

-    Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-   Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku

-    Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

-   Wykonanie poziomych pomostów na dachu

-  Wykonanie rusztowań dla kominów

-   Przemurowanie kominów z cegieł  wraz z protokołem odbioru kominiarskiego

-   Wykonanie tynków kominów wraz z malowaniem farbą emulsyjną

-   Wykonanie nakryw kominowych

-   Rozebranie częściowe pokrycia z dachówek ceramicznych.

-    Ułożenie i przełożenie  ław kominiarskich

-   Rozebranie rusztowań, pomostów i daszków zabezpieczających

-    Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

Zadanie nr 2   ul. Patriotów 2

-         Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-   Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku

-    Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

-   Wykonanie poziomych pomostów na dachu

-    Wykonanie rusztowań dla kominów

-   Przemurowanie kominów z cegieł  wraz z protokołem odbioru kominiarskiego

-   Wykonanie tynków kominów wraz z malowaniem farbą emulsyjną

-   Wykonanie nakryw kominowych

-    Rozebranie częściowe pokrycia z dachówek ceramicznych.

-     Ułożenie i przełożenie  ław kominiarskich

-   Rozebranie rusztowań, pomostów i daszków zabezpieczających

-    Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

Zadanie nr 3   Patriotów 10

-    Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-   Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku

-    Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

-   Wykonanie poziomych pomostów na dachu

-   Wykonanie rusztowań przy kominach

-   Przemurowanie kominów z cegieł  wraz z protokołem odbioru kominiarskiego

-   Wykonanie tynków kominów wraz z malowaniem farbą emulsyjną do wymalowań

zewnętrznych.

-   Wykonanie nakryw kominowych

-     Ułożenie i przełożenie  ław kominiarskich

-     Wstawienie okien dachowych połaciowych ( 0,68x1,25)x4 szt

-   Rozebranie rusztowań, pomostów i daszków zabezpieczających

-    Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

Zadanie nr  4   ul. Bogusławskiego 9, ul. Patriotów 4, ul. Patriotów 8, ul.  Patriotów 12

-    Ustawienie rusztowań systemowych ( dla transportu pionowego)

-   Wykonanie daszków zabezpieczających wejście do budynku

-    Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

-   Wykonanie poziomych pomostów na dachu

-   Wykonanie rusztowań przy kominach

-   Przemurowanie kominów z cegieł  wraz z protokołem odbioru kominiarskiego

-   Wykonanie tynków kominów wraz z malowaniem farbą emulsyjną

-   Wykonanie nakryw kominowych

-    Rozebranie i ponowne ułożenie częściowe pokrycia z dachówek ceramicznych lub

gontów.

-     Ułożenie i przełożenie  ław kominiarskich

-   Rozebranie rusztowań, pomostów i daszków zabezpieczających

-    Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją  gruzu ,odpadów.

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z ST,  wytycznymi Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych

    - Przekazanie terenu robót :

Zamawiający przekaże teren robót dla realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela Administracji Domów Mieszkalnych nr 2

Zagospodarowanie terenu robót wykonawca przeprowadzi na własny koszt, montując liczniki energii elektrycznej i wody, na podstawie których zostanie rozliczone zużycie prądu i wody.

    - Dokumentacja projektowa:

Nie dotyczy,

    - Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Po przejęciu terenu   prowadzenia robót Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich oraz zapewni inne techniczne warunki prawidłowego wykonania robót tj. rusztowania , daszki nad wejściami, pomosty itp.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciążają Wykonawcę.

Koszt zabezpieczenia terenu oraz innych technicznych warunków prawidłowego wykonania robót  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertowa.

    - Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót:

W okresie wykonywania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska , oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, a w szczególności dla lokatorów remontowanego budynku.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

    - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

    - Ochrona własności :

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej   na  kwotę co najmniej  10 000,00  zł   .

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zapewni przenośną kabinę WC dla swoich pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

    - Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

  - Zakres robót budowlanych wg CPV:

CPV  45 26 1000-4	 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2.    MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.2.  Rodzaje materiałów:

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:

-     Rusztowanie systemowe zewnętrzne

-      Rura zsypowa do gruzu

- Materiały do zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- Tarcica  o gr 25 mm, bale o gr 35 mm

- Krawędziaki

- Cegła ceramiczna klasy 150

- Zaprawa cem.-wap.

- Emulsja akrylowa do wymalowani zewnętrznych

- Stal zbrojeniowa fi 8 mm

- Beton  B20

- Gont bitumiczny w kształcie łuski lub dachówka ceramiczna.

- Ławy stalowe ocynkowane systemowe

- Okna dachowe połaciowe fabrycznie wykończone ( zad nr 3)

2.3. Wymagania:

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom,

określonym w przepisach szczegółowych i  posiadać:

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polską Normą

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

- Aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie

2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w wydzielonych pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. W razie potrzeby materiały składować na terenie przyległym do budynku.

3.    SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.==

4.    TRANSPORT

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu,  gruz z rozbiórki należy transportować ręcznie lub poprzez rękaw i składować bezpośrednio na samochodzie lub w kontenerze.  Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania materiałów z rozbiórki.

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.

Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejność robót:

Kolejność robót określa się następująco:

-     Wykonanie rusztowania systemowego zewnętrznego

- Wykonanie  zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- Wykonanie daszków przy wejściach do budynku, zastaw, pomostów na dachu

- Rozebranie częściowe  pokrycia z gontów bitumicznych lub dachówki

- Wykonanie rusztowań przy kominach

- Przemurowanie , otynkowanie i pomalowanie emulsją kominów

- Ułożenie częściowe pokrycia z gontów bitumicznych lub dachówki ceramicznej

- Ułożenie lub przełozenie ław kominiarskich stalowych

5.3. Technologia prowadzenia robót:

Roboty remontowe należy prowadzić w sposób skoordynowany pomiędzy poszczególnymi branżami oraz jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie warunki pracy, w tym przenośną kabinę WC

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Etapy robót z pkt. 5.2 podlegać będą kontroli dokonanej przez Inspektora Nadzoru

7.    PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z zestawianiem ilości tych robót

Obmiaru należy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych.

8.    ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką budowlaną i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. ( atesty, deklaracje zgodności) oraz protokół odbioru ław i kominów sporządzony przez Mistrza Kominiarskiego

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wytyczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia  przedmiaru robót , ST .

W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.  Kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej. Kolejność pozycji ma być zgodna z przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz uwzględniać koszty robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych , rusztowania, daszki ochronne ,sprzątanie po zakończeniu robót, transport i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów , zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracowników, ponoszenia kosztów energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót objętych przetargiem oraz zawierać koszty przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, deklaracje zgodności) oraz  uzyskanie protokołu odbioru ław   przez Mistrza Kominiarskiego.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o odpadach, z dn. 14.12.2012r.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do dokumentów przetargowych.

Opracował: Marian MICHALIK

Rybnik, dnia  06.06.2018r