SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 13                               W RYBNIKU

KODY CPV

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71400000-2	Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71248000-8	 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Uwaga – niewymienienie tytułu kodu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w ramach zamówienia. Podane wyżej kody CPV mają na celu zwrócić uwagę Wykonawcy na zakres prac do zrealizowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

§ 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Uwaga !!!

Przedstawiony dokument nie stanowi koncepcji projektowej.

Wykonawca w ramach opracowania projektu budowlanego modernizacji zobowiązany jest zaproponować rozwiązania projektowe, dzięki którym ulegną poprawie walory użytkowe obiektów. Zamawiający zastrzega jednak prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nie może zostać naruszona elewacja zewnętrzna obiektów kubaturowych.

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacji budynku wielorodzinnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13, na działkach nr 858/154 oraz 897/153, wykonanej w technologii modułowej. Projekt musi uwzględniać remont (modernizację) obiektu na podstawie dostępnych na rynku technologii modułowych, tj. szerokość modułu nie może przekroczyć 3,5 m – 4 m, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowalnych.

Podstawowym założeniem realizacji projektu pn. Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Rybniku jest poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przy jednoczesnym osiąganiu założonych celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków, w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika (ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 lutego 2016 r.).

Opracowaną dokumentacje należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zbytków.

Obiekt nie może zostać docieplony od zewnątrz – brak zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków, a na docieplenie od wewnątrz metodą tradycyjną Inwestor nie wyraża zgody. W związku z powyższym Inwestor wymaga, aby wykorzystać technologię budownictwa modułowego z konstrukcją stalową.

Wykonawca w ramach zamówienia wykona projekt uwzględniający m.in.:

- rozbiórkę ścian wewnętrznych budynku (ścian nadziemnych oraz piwnicznych), stropów między kondygnacyjnych, dachu oraz pozostałych struktur wewnętrznych budynku – zakładający pozostawienie w oryginalnej formie tylko ścian zewnętrznych budynku (wraz z fundamentami), które mają walor zabytkowy, a wewnątrz których zainstalowane zostaną moduły mieszkalne;

- wynikającą z projektu przebudowy oraz ekspertyzy technicznej, konieczność wzmocnienia, zabezpieczenia, uzupełnienia pozostałej, istniejącej konstrukcji budynku na okres realizacji prac budowlanych oraz po ich zakończeniu;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ścianach zewnętrznych (z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków);

- zmiana sposobu użytkowania strychu na lokal mieszkalny (z uwzględnieniem wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków);

- przebudowę klatek schodowych;

- przebudowę struktury wewnętrznej budynku (kondygnacji nadziemnych oraz piwnic) wykorzystującą technologię budownictwa modułowego z konstrukcją stalową, spełniającej wymogi konstrukcyjne przebudowanego obiektu oraz dostosowanej do pozostawionej struktury budynku historycznego;

- budowę zadaszenia budynku,

- oczyszczenie istniejącej elewacji.

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami (uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń, opinii                                      wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozbiórkę) , w tym:

- wykonania na własny koszt prac przygotowawczych, w tym wykonania badań, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych,  analiz, pomiarów, map do celów projektowych, opracowań technologicznych, jeżeli okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji;

- wykonania 2 wariantów projektów koncepcyjnych modernizacji budynku wraz                                      z wizualizacjami, projekty koncepcyjne wraz z wizualizacjami budynku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy;

- wykonania dokumentacji projektowej dla wybranego przez Zamawiającego wariantu projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego.

- wykonania:

- dokumentacji budowlanej

– projektu budowalnego wraz z projektem zagospodarowania terenu, na który składa się: plan sytuacyjny, projekt elementów małej architektury, projekt uzbrojenia terenu, projekt przyłączy wod.-kan., projekt instalacji gazowej

- projektu rozbiórki budynku gospodarczego wraz  z zabezpieczeniem skarpy ( mur oporowy) oraz inwentaryzacji budowlanej

- dokumentacji wykonawczej – projektów wykonawczych, w branży:

- budowlanej – projekt architektoniczny i projekt konstrukcyjny; projekt rozbiórki budynku gospodarczego wraz  z zabezpieczeniem skarpy ( mur oporowy); projekt wykonawczy zabezpieczenia ścian zewnętrznych w trakcie montażu modułów

- instalacji sanitarnych – projekt instalacji wody ciepłej i zimnej, projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- instalacji elektrycznej – projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji oświetleniowej, projekt instalacji telefonicznej i domofonowej, projekt instalacji odgromowej i ochrony od porażeń, projekt oświetlenia terenu;

- projekt ochrony ppoż., w tym – projekt instalacji sygnalizacji pożaru;

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

- kosztorysy inwestorskie (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat          od daty protokolarnego przekazania dokumentacji);

- przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- uzyskać zgody właścicieli działek sąsiednich na przeprowadzenie robót (np. budowa muru oporowego, wycinka drzew, przekładki instalacji podziemnych itp.)

- pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;

- Nadzór obejmuje branżę architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną,  instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                         i kanalizacyjnych oraz instalacyjną w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych                                                         i elektroenergetycznych i polega na:

- sporządzaniu zastępczych rozwiązań projektowych (ujawnionych rozbieżności między stanem faktycznym a projektowanym)

- bieżącym konsultowaniu problemów powstałych w trakcie realizacji projektu

- udziale w cyklicznych spotkaniach wykonawców z inspektorami

- ocenie poprawności i jakości prowadzonych robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami zawartymi w projekcie

Czynności nadzoru wykonywane będą w miarę potrzeby, na żądanie Zamawiającego zgłoszone z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej

Załącznikiem do niniejszego opracowania jest dokumentacja pn. Inwentaryzacja Architektoniczno – Budowlana oraz Instalacyjna opracowana przez biuro projektowe Euro – Projekt Dariusz Daniel                       z siedzibą w Żernicy przy ul. Powstańców Śląskich 116.

- Właściwości funkcjonalno-użytkowe modernizowanego obiektu

Mieszkania należy zaprojektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, aby zapewniały komfortowe warunki życia i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stwarzając warunki                                dla spokojnego funkcjonowania, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Reasumując zlokalizowane w przedmiotowym budynku mieszkania mają za cel:

- dostarczenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni mieszkalnej;

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zasad dostępności                               oraz zlokalizowaniu budynku w centrum miasta.

Zamawiający stoi na stanowisku, iż wszystkie lokale mieszkalne zlokalizowane w przedmiotowym budynku to mieszkania co najmniej dwu pokojowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej.

Projektuje się, iż w obiekcie będzie zlokalizowanych: 6-8 lokali mieszkalnych, przy czym powierzchnia pojedynczego mieszkania będzie się mieściła w przedziale 45 m2 – 65 m2. Do każdego mieszkania będzie przynależeć 1 komórka lokatorska oraz 1 pomieszczenie techniczne.

Zakłada się, że każde mieszkanie będzie posiadało:

- przedpokój

- kuchnię lub pokój dzienny z aneksem kuchennym,

- pokój dzienny,

- łazienkę z miską ustępową lub łazienkę oraz osobno wydzielony ustęp wraz z umywalką,

- sypialnię.

Dopuszcza się dowolną aranżację mieszkań, o ile powierzchnia całego mieszkania pozostanie bez zmian (ewentualnie dopuszczalna jest zmiana powierzchni o nie więcej niż +/- 5%) a zaproponowane zmiany nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami prawa oraz nie będą wpływały negatywnie na aspekt funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń mieszkania.

Zamawiający zastrzega, iż 2 mieszkania zlokalizowane na parterze budynku zostaną dostosowane      do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Oznacza to, że mieszkania zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Pomieszczenia mieszczące się w tym mieszkaniu muszą spełniać podane poniżej warunki:

- zapewnienie w każdym pomieszczeniu tzw. pola manewru – średnica 150 cm,

- odpowiednia szerokość drzwi – szerokość w świetle 90 cm,

- kuchnia bezpośrednio oświetlona (dostępna z przedpokoju) o powierzchni minimum 5 m2, szerokości w świetle ścian 220 cm; dostępna i połączona z pokojem dziennym; sposób zagospodarowania kuchni powinien umożliwiać łatwy dostęp do urządzeń oraz organizację prawidłowego ciągu roboczego; należy dążyć do uzyskania w rzucie kuchni kształtu kwadratu oraz należy wziąć pod uwagę powierzchnię manewrową w kuchni (średnica 150 cm) aby zapewnić możliwość swobodnego obrotu osobie na wózku,

- łazienka wyposażona w odpowiednie uchwyty i pochwyty; z zainstalowanym prysznicem z odpływem liniowym (należy odstąpić od wyposażenia mieszkań w wannę), miską ustępową oraz umywalką.

Uwaga - wykaz nie uwzględnia powierzchni użytkowej ewentualnych loggi/balkonów/tarasów.                      Ze względów estetycznych i funkcjonalnych uwzględnienie balkonów, tarasów lub loggi jest pożądane/wymagane ale nie mogą zostać zaprojektowane od frontu ul. Bolesława Chrobrego.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Sporządzony projekt budowalny powinien uwzględniać założenia z zakresu budownictwa modułowego z konstrukcją stalową, czyli należy przyjąć iż pojedynczy moduł będzie miał szerokość                 w przedziale 3,5 m – 4 m. Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać wytyczne przeznaczone dla przyszłego Wykonawcy robót budowlanych, wyłonionego w przetargu na realizację inwestycji, dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Opracowanie musi zawierać projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami,   w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację zadania, a zastosowane elementy konstrukcyjne powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zaś zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat oraz zapewnić łatwy dostęp w celu ich ewentualnej naprawy lub wymiany.

  - Ekologiczne budownictwo

Nacisk kładziony jest na elementy budownictwa ekologicznego a zastosowane rozwiązania projektowe powinny w jak największym stopniu ograniczać szkodliwe emisje zanieczyszczeń                         do środowiska, ale przyjęte rozwiązania muszą być uzasadnione ekonomicznie oraz nie mogą narażać Zamawiającego na wysokie koszty utrzymania w latach następnych.

  - Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych

Otoczenie budynków – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami odbioru robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu należy uwzględnić:

- wykonanie właściwego połączenia komunikacyjnego z istniejącym układem komunikacyjnym;

- rozbiórkę i budowę muru oporowego; rozbiórka budynku gospodarczego;

- odpowiednio wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

- przy wejściu głównym do budynku należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

Sieci zewnętrzne i przyłącza - szczegółowe zakresy poszczególnych instalacji i sposoby ich zasilania wynikają z przepisów budowlanych. Wykonawca winien wystąpić do gestorów sieci w sprawie wydania warunków technicznych wykonania przyłączenia: do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektrycznej, teletechnicznych oraz sieci gazowej oraz kolizji istniejących sieci z projektami budowlanymi.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

- projekt wykonawczy oświetlenia zewnętrznego przed wszystkimi wejściami,

- projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych;

- projekt wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  - Ogólne wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych

- budynek wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu;

- przewody instalacji wewnętrznych muszą być szczelne; instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem;

- instalacja wodno-kanalizacyjna:

- instalacja wodna zaopatrywana z sieci wodociągowej,

- do wszystkich sanitariatów i toalet należy doprowadzić bieżącą wodę ciepłą i zimną,

- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej,

- instalacja centralnego ogrzewania – dla każdego mieszkania należy zaprojektować ekologiczną formę centralnego ogrzewania (kotłownia gazowa lub podłączenie do sieci centralnego ogrzewania). Należy rozważyć alternatywne, odnawialne źródła ciepła- preferowana jest pompa ciepła, solary, fotowoltanika.

- instalacje elektryczne – w tym instalacja oświetlenia podstawowego, miejscowego, awaryjnego, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja siłowa, ochrony przepięciowej, ochrony od porażeń:

- oświetlenie pomieszczeń musi być dostosowane do wykonywanych w nich czynności i zgodne z wymaganiami w zakresie BHP,

- w szczególności powinno być zapewnione prawidłowe oświetlenie w każdym pokoju;

- wentylacja - we wszystkich mieszkaniach należy zastosować wentylację mechaniczną z rekuperacją, ponieważ jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia długookresowych kosztów eksploatacji oraz komfortu mieszkańców

- instalacje teletechniczne:

- instalacja sieci telefonicznej;

- instalacja sieci domofonowej i dzwonkowej do mieszkań;

- instalacja sieci komputerowej – bezprzewodowa sieć internetowa we wszystkich mieszkaniach; TV/radio w każdym mieszkaniu;

- projekt systemu alarmu przeciwpożarowego.

3.4. Odpady komunalne

- miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- należy przewidzieć miejsce na gromadzenie odpadów, ewentualnie Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie, na które wymagana jest zgoda Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące architektury, wykończenia i wyposażenia

Pokoje

- pod względem wykończenia i wyposażenia pokoje powinny być funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie, przytulne i tworzyć ciepłą atmosferę;

- na podłodze należy przewidzieć panele o klasie ścieralności AC5;

- należy przewidzieć odpowiednią liczbę obwodów elektrycznych, kable i przyłącza powinny być zabezpieczone i nie ograniczać poruszania się oraz nie zawężać komunikacji;

Kuchnia/aneks kuchenny

- wszystkie mieszkania powinny posiadać kuchnię lub aneks kuchenny w zależności                              od zaproponowanych rozwiązań projektowych;

- w momencie oddania budynku do użytkowania w kuchni zainstalowany musi zostać zlew        oraz kuchenka 4 palnikowa;

Łazienka

- łazienki we wszystkich mieszkaniach powinny posiadać podstawowe wyposażenie – miska ustępowa, umywalka, prysznic wmontowany w posadzkę na równi z podłogą;

- 2 mieszkania będą posiadały łazienkę przystosowaną do potrzeb osób                                                       z niepełnosprawnościami;

- zamontowane powinny zostać płytki antypoślizgowe, np. ze żłobieniami, z ryflowaniem                    lub szorstką fakturą.

  - Materiały i urządzenia

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych założeń dotyczących budownictwa modułowego z konstrukcji stalowej, jednostkowej szerokości mieszczącej się                              w przedziale 3,5 m – 4 m.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia w dokumentacji jedynie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów; w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca może wskazać nazwy kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych.

  - Warunki wykonania i odbioru robót oraz wynagrodzenia

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności uwzględnione zostaną zapisy wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 762                      ze zm.).

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych

1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2) dokumentacja projektowa w swej treść nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania  niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualnie odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych;

3) dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobie uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;

4) forma i treść dokumentacji być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić kompletność dokumentacji, na dowód czego zostanie sporządzony odpowiedni protokół.

Dokumentacja projektowa (kompletna) przekazana Zamawiającemu obejmować będzie:

- projekty budowlane- 6 egzemplarzy;

- projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy;

- projekt aranżacji wnętrz – 5 egzemplarzy;

- projekty niezbędnych przyłączy do obiektu – 5 egzemplarzy;

- projekt rozbiórki- 5 egzemplarzy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze;

- kosztorys i przedmiar robót budowlanych – 3 egzemplarze;

- wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa – 5 egzemplarzy;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku- 5 egzemplarzy;

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane rozbiórek- 5 egzemplarzy;

- projekt organizacji ruchu- 3 egzemplarze;

- zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej- 3 egzemplarze;

- harmonogram wykonania robót budowlanych- 3 egzemplarze;

- wszystkie powyższe opracowania muszą być również przygotowane i przekazane Zamawiającemu  w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD- 2 szt, obowiązujące formaty:

- opisy, specyfikacje – w formacie *.odt lub *.doc, pdf

- rysunki – w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf

- kosztorysy – w formacie  *.ath lub *.kst (V 4.36 lub niższa), pdf

odpowiednio pogrupowane i opisane.

Do dokumentacji powinien być załączony wykaz opracowań projektowych oraz pisemne oświadczenie o kompletności dokumentacji i wykonaniu projektu z należytą starannością.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanego projektu.

Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

- Część informacyjna

- Lokalizacja zadania oraz dane techniczne dotyczące nieruchomości

Inwestycja planowana jest do zrealizowania na nieruchomości położonej w Rybniku                               przy ul. Bolesława Chrobrego 13, składającej się z 2 działek:

- 858/154 - własność Gminy Rybnik,

- 897/153 - własność Gminy Rybnik,

Przedmiotowa nieruchomość w mpzp (uchwała nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 września 2009 roku) to w przeważającej większości tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej – symbol na planie: 57.MW, U.

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi                                  z odrębnych przepisów.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Zamawiający posiada prawo własności nieruchomości, niezbędne dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy w późniejszym terminie.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem obiektu

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców                   do spraw sanitarnohigienicznych;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.                            w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.                    w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwaga - nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.